## Slide 1
大学物理实验中心
大 学 物 理 实 验 绪 论

## Slide 2
课程的地位、作用和目的
实验守则及课程安排
如何上好实验课
实验成绩评定
有效数字及运算规则
测量、误差及处理方法
不确定度及结果表示
数据处理的基本方法
目 录

## Slide 3
课程的地位、作用和目的
课程的地位、作用
物理学是自然科学的基础学科,是学习其它自然科学和工程技术的基础。
物理学是一门建立在实验基础上的学科，物理实验在物理学的产生、发展和应用过程中起着重要作用。
经典物理学规律是从实验事实中总结出来的。
近代物理学是从实验事实与经典物理学的矛盾中发展起来的。
很多技术科学是从物理学的分支中独立出去的。

## Slide 4
课程的地位、作用和目的
以诺贝尔物理学奖为例：
80%以上的诺贝尔物理学奖给了实验物理学家。 20%的奖中很多是实验和理论物理学家分享的。
实验成果可以很快得奖，而理论成果要经过至少两个实验的检验。
有的建立在共同实验基础上的成果可以连续几次获奖。

## Slide 5
物理实验课
是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程；
是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端,进一步理解与掌握科学知识的最有效途径。
课程的地位、作用和目的

## Slide 6: 课程的地位、作用和目的
本课程的目的
学习实验知识
培养实验能力
提高实验素养
通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量，学习物理实验知识和设计思想，掌握和理解物理理论。

## Slide 7: 课程的地位、作用和目的
本课程的目的
学习实验知识
培养实验能力
提高实验素养
借助实验教材或仪器说明书正确使用仪器；
运用物理学知识对实验现象进行分析、判断；
正确记录和处理实验数据，绘制实验曲线，说明实验结果，撰写合格的实验报告；
根据实验提出的要求，设计出具体、可行的实验方案。

## Slide 8: 课程的地位、作用和目的
本课程的目的
学习实验知识
培养实验能力
提高实验素养
理论联系实际和实事求是的科学作风；
严肃认真的工作态度；
积极主动的探索精神；
遵守纪律、团结协作和爱护公共财产的优良品德。

## Slide 9: 课程的地位、作用和目的
物理实验课程不同于一般的探索性的实验研究，每个实验题目都经过精心设计、安排，可使同学获得基本的实验知识，在实验方法和实验技能诸方面得到较为系统、严格的训练，是大学里从事科学实验的起步，同时在培养科学工作者的良好素质及科学世界观方面，物理实验课程也起着潜移默化的作用。
希望同学们能重视这门课程的学习，经过一年的时间，真正能学有所得。

## Slide 10: 实验守则及课程安排
1.实验守则
①必须按规定的时间上课，不得迟到和无故缺席。不得穿拖鞋和背心进入实验室，不得抽烟和吃东西。
②实验室内不得喧哗，对号入座，不得随意拨弄仪器。不按要求操作，损坏仪器要赔偿。
③使用仪器前，务必看懂说明书或听懂教师的使用指导。
④严格按操作规则使用仪器。仪器发生故障后立即报告教师，不得自行处理或更换。
⑤认真听取教师讲解，积极参与课堂讨论，主动积极地进行实验。
⑥实验完毕，将数据表交教师检查，教师签字后，将仪器用具整理好，方可离开实验室。
实验报告在下次实验时统一上交，迟交扣分，不合要求要重写。

## Slide 11: 实验守则及课程安排
2、学生考勤
(1) 按时上课。迟到15分钟以上者，取消该次实验的上课资格，迟到15分钟以内者，任课教师将按情况对本次实验进行扣分。
(2) 上课前学生在登记表上签到，对号入座。认真完成实验内容要求，不早退。
(3) 请假事宜：病假必须要有医院的证明；事假需持学生所在院系负责人签字的请假条。
(4) 病、事假过后，必须尽快与任课教师联系，将所缺实验补上。

## Slide 12: 明确：
1. 物理实验是单独的一门必修课。
2. 期末成绩评定：平时成绩70﹪，考试30﹪。
3. 平时每次课的成绩评定：预习10分，纪律10分，实验操作30分，实验报告50分。有事请假并自觉尽快补课，旷课一次，不能参加考试，期末成绩为不及格。抄报告的成绩为0分。
4. 准时上课，上课迟到15分钟按旷课处理。进教室先交预习报告，对号入座做实验。没有预习报告不准做实验。
5. 做实验自觉爱护仪器，仪器损坏按实验室规定赔偿。

## Slide 13: 如何上好实验课
写出预习报告
1. 明确实验名称和实验目的
2. 实验原理：简单叙述有关物理内容，电路图、光路图、实验装置示意图、测量依据的主要公式、需要满足的实验条件等；
3. 实验步骤：简明扼要；
4. 数据表格：给出数据表格名称，写清已知量、待测量、单位。记录主要仪器的型号、规格、等级等。
无需照抄实验原理！
1.认真预习

## Slide 14: 如何上好实验课
2.课堂实验操作
1. 清点、熟悉仪器，了解仪器的工作原理、使用方法、注意事项,并在此基础上，按要求组装、调试仪器。
2. 具体测量前先试着做一遍；通过实验现象的观察确定实验可正常进行。
3. 记录数据时，时刻注意观察实验现象，并思考实验现象产生的原因。认真读取数据，将数据规范地填入数据表格中。
4. 原始数据经老师检查、签字并整理仪器，清扫实验室后方可离开实验室。

## Slide 15: 如何上好实验课
实验报告是对实验的总结，应反映自己实验的收获和结果。要有条理性，要有自己的特色，能够反映自己的能力水平，并注意运用科学术语，一定要有实验的结论和对实验结果的讨论、分析或评估。
3. 课后撰写实验报告

## Slide 16: 实验成绩评定
1. 成绩评定办法
① 缺少实验报告，则报告0分；
② 实验报告无教师签字或伪造签字，该实验记为0分；
③ 发现抄袭报告，抄袭者和被抄袭者，均扣分；
④ 期末成绩 = 平时成绩70% + 考试30%.
平时成绩=各实验成绩的平均值

## Slide 17: 实验成绩评定
2. 平时成绩评分
（1）预习（10分）：预习报告完整，回答相关问题清楚。
没有预习报告者，不允许做实验并按旷课论处。
（2）纪律（10分）：不迟到，不拖堂，认真实验。
迟到<15分钟、拖堂者扣5分。
（3）操作（30分）：实验思路清晰，按仪器操作规程使用仪器，测量数据完整、合格，实验后整理仪器、实验台。

## Slide 18: 实验成绩评定
（4）实验报告（50分）：
a、实验原理（15分）：叙述有条理、逻辑性强，必要的公式、电路图及光路图完备；
b、实验步骤（5分）：步骤完整、正确；
c、实验数据及处理（25分）：
表格清楚，原始数据完整、数据记录正确，数据处理方法正确，不确定度计算正确，给出正确的实验结果；
d、问题讨论（5分）：
对结果的分析、对实验的改进意见等。

## Slide 19: 实验成绩评定注意事项
1. 实验报告应在授课教师要求的时间内上交，无故迟交报告扣10分。
2. 实验报告中对某些问题能提出有创见或新颖的内容者，则相应加10-15分。
3. 对于无故缺做、事后补做实验的学生，根据情况酌情给分，但最多只能获得70分。

## Slide 20: 课程次序
演示实验（106室） 2. 比热导热系数测定（503室）
3.钢丝杨氏模量测定（502室）4.伏安特性的测量（306室）
5. RLC振荡电路（303室） 6.示波器的使用（302室）
7.惠斯通电桥（307室） 8. 迈克尔逊干涉仪（406室）
9.分光计的调节和使用（402室）
注：大学物理实验循环： 1→2→3→4→5
↑ ↓
9 ←8 ←7 ←6
实验序号为组号+1，遇节假日放假、班级实习等情况实验顺延。

## Slide 21: 物理实验基础知识-有效数字及运算
有效数字的概念
有效数字＝可靠数字＋1位可疑数字
① 34.96 ② 35.40 ③36.00
③
②
①

## Slide 22: 有效数字的运算
有效数字的运算规则：
可靠数字和可靠数字运算，结果为可靠数字；可疑数字和其它数字运算，结果为可疑数字；运算结果保留1-2位可疑数字。
有效数字及运算

## Slide 23
（1）加、减法：经加、减运算后，计算结果中小数点后面应保留的位数和参与运算的诸数中小数点后位数最少的一个相同或多一位。
4.178
+ 21.3
25.478
= 25.5或25.48
（2）乘、除法：经乘、除运算后，计算结果的有效数字与诸因子中有效数字最少的一个相同或多一位。
4.178
× 10.1
4178
4178
42.1978
=42.2或42.20
有效数字及运算

## Slide 24
（3）乘方开方：有效数字与底数的有效数字相同或多一位。
（4）三角函数:算出该函数值与该函数自变量尾数加1的值，差值位为该函数值的最后一位。
  例：Sin30°00′= ？
  Sin30°01′= 0.50025
∴ Sin30°00′= 0.5000
（5）常数：一般取比各测量值位数最少的多一位。
有效数字及运算

## Slide 25
（6）对数函数: 运算后的尾数位数与真数位数相同。
例：lg1.938 = 0.2973
  lg1938 = 3 + lg1.938 = 3.2973
（7）指数函数:运算后的有效数字的位数与指数的小数点后的位数相同（包括紧接小数点后的零）。
  例： 106.25 = 1.8 × 106
  100.0035 = 1.008
有效数字及运算

## Slide 26
尾数取舍： 五下舍；五上进；整五奇进偶舍（看前一位）。
  例：将下列数字全部修约为四位有效数字
  1）尾数<5，1.1184→1.118
  2）尾数≥6，1.1186→1.119
  3）尾数＝5，
  a）5左边为偶数
  1.1185→1.118
  b） 5左边为奇数则凑偶
  1.1175→1.118
有效数字及运算

## Slide 27: 有效数字及运算
有效数字的运算规则：
可靠数字和可靠数字运算，结果为可靠数字；可疑数字和其它数字运算，结果为可疑数字；运算结果保留1-2位可疑数字。
尾数取舍： 五下舍；五上进；整五看前位-奇进偶舍。
例：将下列数字修约成四位有效数字
①尾数<5，1.1184→1.118
②尾数>5，1.1186→1.119
③尾数＝5 1.1175→1.118
1.1185→1.118

## Slide 28: 有效数字及运算
36.423+18.6=55.023
14.39-1.235=13.155
628.7÷7.8=80.603
55.0
13.16
81
0.8683

## Slide 29: (1) 一般读数应在仪器最小分度下再估读一位。 (2) 有时读数的估计位，就取在最小分度位。 例如，仪器的最小分度值为0.5，则0.1-0.4,0.6-0.9都是估计的，不必估到下一位。 (3) 游标类量具，读到卡尺分度值--不再估读。 (4) 数字式仪表及步进读数仪器不需估读。
读数应用：
有效数字及运算

## Slide 30
注：中间运算可多保留一位有效数
字；表示测量结果时有效数字的位数
由不确定度决定。
有效数字及运算

## Slide 31: 不确定度及结果表示
不确定度的基本概念
由于测量误差的存在，使得被测量值具有一定的不确定性,表示测量结果时，除了要给出测量值的大小，还要对测量值的可靠性进行评定。
不确定度: 由于测量误差的存在对被测量值不
能确定的程度，它给出测量结果不
能确定的误差分布范围；是一定置
信概率下被测量的真值所处的量值
范围的评定。

## Slide 32: 有效数字及运算
测量结果表示中不确定度的取位：
不确定度的首位是1或2时取两位，其它情况取一位；
相对不确定度取两位。
为了保证不降低测量结果的置信概率,尾数一律采取进位法处理，即只要保留的末位数后面不全为零，都向上进位。
测量结果表示中算术平均值的取位：
算术平均值的最后一位和不确定度的最后一位对齐。
截取剩余尾数时，按“五下舍五上进，奇进偶舍指整五”的规则。

## Slide 33
相对不确定度
末尾数保持一致
取1-2位有效数字
五下舍；五上进，整五奇进偶舍
取2位有效数字
科学记数法
不确定度的取位示例：
有效数字及运算

## Slide 34: 有效数字及运算
例：测得某圆柱体质量M，直径D，高度h值如 下，计算其密度及不确定度。
解：1) 圆柱体密度公式：
2) 计算密度平均值：

## Slide 35: 有效数字及运算
3)间接测量量的不确定度:

## Slide 36: 有效数字及运算
测量结果：
最后一位与不确
定度最后一位对齐

## Slide 37: 测量、误差及处理方法
物理实验离不开对物理量的测量，由于测量仪器、测量方法、测量条件和测量人员等因素的限制，测量结果不可避免地存在着测量误差，误差的范围由不确定度来评定。
主要介绍误差和不确定度的基本概念、测量结果的不确定度计算、实验数据处理和实验结果表示等方面的基本知识。

## Slide 38: 测量、误差及处理方法
1.测量
直接测量：将待测物理量与选作标准（单位）的同类物理量直接比较，得到被测物理量的测量值；
间接测量：利用待测物理量与直接测量量间的函数关系，求得该待测物理量的测量值。

## Slide 39: 测量、误差及处理方法
1.测量
等精度测量:在相同的测量条件下（同一测量者、同样的方法、同样的仪器、同样的环境条件等）对同一物理量进行的重复测量。
非等精度测量:如果在重复测量过程中，诸多的实验条件只要有一个条件发生了变化，这时所进行的测量就是非等精度测量。
测量值 = 读数值(有效数字)+单位

## Slide 40: 测量、误差及处理方法
2. 误差
真值：物理量的客观存在值。
测量值：依据一定的理论、方法，使用确定的仪 器，通过测量得到的物理量的量值。
误差： 相对误差：
约定真值：理论值；平均值；……
误差存在于一切测量过程中，消除或减小误差、对误差作出估计是测量的不可缺少的组成部分。

## Slide 41: 测量、误差及处理方法
2. 误差
绝对误差 反映了测量值偏离真值的程度，
相对误差 反映了测量值的优劣。
约定真值：理论值；平均值；……
一般来说，真值是不知道的也是不可求的，实际测量中，通常只能根据测量值确定测量的最佳值，我们取多次重复测量的平均值作为最佳值。

## Slide 42: 测量、误差及处理方法
3. 误差的分类
系统误差：在重复测量中，误差的大小和符号保持恒定或以某种可预知的方式变化的误差分量。
随机误差：在重复测量中，误差的大小和符号以不可预知的方式变化的误差分量。

## Slide 43: 测量、误差及处理方法
仪器误差:仪器本身的缺陷。
环境误差:实验环境因数的起伏变化。
个人误差:实验者主、客观因素。
理论方法误差:理论公式的近似或实验条件不符。
系统误差主要来源

## Slide 44: 测量、误差及处理方法
仪器误差
天平不等臂所造成的
系统误差

## Slide 45: 测量、误差及处理方法
公式
（忽略了空气阻力）
理论误差

## Slide 46: 测量、误差及处理方法
方法误差
内接
A
V
IR
IV
用V作为VR的近似值
时，求
外接
A
V
VR
VA

## Slide 47: 测量、误差及处理方法
个人误差
心理作用，读数（估计）偏大或偏小。
生理因素
听觉
嗅觉
色觉
视觉
对音域（20Hz--20KHz）
的辨别
对音色的辨别

## Slide 48
环境误差
市电的干扰
输入
光点检流计
接近时，静电干扰，使光斑移动等。
测量、误差及处理方法

## Slide 49: 测量、误差及处理方法
理论分析法：分析测量所依据的理论公式所要求的
条件是否与实际相符；分析仪器所要求的使用条件
是否满足。
实验对比法：对同一物理量，采用不同的方法，或
使用不同仪器，或改变某些测量条件，或不同的实
验者等进行对比测量，看结果是否一致，如不一致，
就可能存在系统误差。
系统误差的发现方法
数据分析法：同一条件下测量的一列数据应服从正态
分布，如果分析发现偏差的大小有规律地变化，则有
可能有系统误差。

## Slide 50: 测量、误差及处理方法
①从产生根源上消除
③选择测量技巧消除（交换测量法：物理天平，
反向补偿法或异号法： 霍尔效应法测磁场等）
④对具有随机误差特性的系统误差(仪器误差-
未定系统误差) 估计出分布范围。
②对结果修正（比如螺旋测微计的零位误差）
系统误差处理方法

## Slide 51: 测量、误差及处理方法
随机误差（随机误差单独存在条件下）：
随机误差产生原因
原因：各种因素微小的、无规则的起伏变化，综合
引起测量值围绕真值发生涨落的变化。
特点：随机误差对每一次测量结果的影响具有随机
性。但在多次重复测量中表现出确定的规律
--统计规律。因此，可用统计规律对其产生
的影响程度作出客观的估计和评价。随机误
差无法消除。

## Slide 52: 测量、误差及处理方法
特点：单峰性、有界性、对称性、抵偿性
随机误差的分布
当测量次数n趋向无穷时：

## Slide 53: 测量、误差及处理方法
标准误差表示测量值的离散程度
标准误差小：表示测得值很密集，随
机误差分布范围窄，测
量的精密度高；
标准误差大：表示测得值很分散，随
机误差分布范围宽，测
量的精密度低。

## Slide 54: 测量、误差及处理方法
测量标准误差及其统计意义：
任意一次测量值落入区间
的概率为
这个概率叫置信概率；对应的区间叫置信区间。
扩大置信区间，可增加置信概率
当置信区间一定时，标准误差越小，置信概率越大，
结果越可靠。

## Slide 55: 测量、误差及处理方法
有限次测量的 t分布
若置信概率为 ，对应的置信区间为 ，其中S 是与测量次数 和置信概率 有关的量。
物理实验中，置信概率一般取作0.95,这时t 分布相应的置信区间可写为:
或
实际测量中，测量次数不可能很大，测量值将呈t分布
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | 2.48 | 1.59 | 1.24 | 1.06 | 0.926

## Slide 56: 不确定度及结果表示
不确定度的基本概念
由于测量误差的存在，使得被测量值具有一定的不确定性,表示测量结果时，除了要给出测量值的大小，还要对测量值的可靠性进行评定。
不确定度 :由于测量误差的存在对被测量值不
能确定的程度，它给出测量结果不
能确定的误差分布范围；是一定置
信概率下被测量的真值所处的量值
范围的评定。

## Slide 57: 不确定度及结果表示
根据《测量不确定度表示指南ISO1993(E)》的
精神，总不确定度分为两类：
A 类分量 : 用统计学方法估算的分量。
B 类分量 : 用非统计学方法估算的分量。
为仪器误差
总不确定度：
直接测量量的不确定度

## Slide 58: 注：仪器误差举例
1、游标卡尺，仪器示值误差一律取卡尺分度值。
2、千分尺（螺旋测微计），一级千分尺的仪器示值误差均为 mm。
3、电表的示值误差， 量程 准确度等级%。
4、数字式仪表，示值误差取其末位数最小分度的一个单位。
5、仪器示值误差或准确度等级未知，可取其最小分度值的一半为示值误差（限）。
6、电阻箱、电桥等，使用仪器给出的专用公式计算示值误差。
不确定度及结果表示

## Slide 59: 不确定度及结果表示
测量结果的表示：
用不确定度表征测量结果的可靠程度，则测量结果应写成下列标准形式：

## Slide 60: （1）直接测量不确定度的估算及结果表示
1）多次测量估算步骤
①求测量列的平均值：
②用已定系统误差修正平均值。
③计算标准偏差:
④计算A分量:
剔除异常数据
不确定度及结果表示

## Slide 61: ⑤估计B分量： ⑥合成： ⑦相对不确定度： ⑧给出测量结果：
(单位)
(单位)
不确定度及结果表示

## Slide 62: 2）单次测量估算步骤
当无需、无法多次测量、或仪器精密度低，只测量一次时:
(单位)
(单位)
不确定度及结果表示

## Slide 63
零点误差d0 = +0.004mm , 螺旋测微计的仪器误差为Δ仪= 0.004mm |  |  |  |  |  | 
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
（mm） | 0.249 | 0.250 | 0.247 | 0.251 | 0.253 | 0.250
例1：用螺旋测微计测某一钢丝的直径，原始数据见下表,请给出完整的测量结果。
  原始数据表格
不确定度及结果表示

## Slide 64
解：
零点误差d0 = +0.004 mm , 螺旋测微计的仪器误差为Δ仪= 0.004mm |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
(mm) | 0.249 | 0.250 | 0.251 | 0.247 | 0.250 | 0.253
(mm) | 0.250 |  |  |  |  | 
(mm) | 0.246 |  |  |  |  | 
标准偏差：
不确定度及结果表示

## Slide 65
不确定度A分量：
总不确定度：
不确定度B分量：
测量结果表示为：
相对不确定度：
不确定度及结果表示

## Slide 66
（2）间接测量不确定度的合成及结果表示
设待测量 与各直接测量 之间有函数关系：
1）求出各直接测量量的平均值 和不确定度
2）待测量的平均值用公式 计算。
不确定度及结果表示

## Slide 67
3）待测量的不确定度 与各直接测量量 的不确定度 的关系为 ：
计算和差形式方便
计算乘除、指数形式方便
或
(单位)
(单位)
不确定度及结果表示

## Slide 68
例2：已知质量m＝（213.04 0.05）g的铜圆柱体，用0～125mm、分度值为0.02mm的游标卡尺测量其高度六次；用一级0～25mm的千分尺测量其直径六次，其测量结果如表，求铜的密度。
,
次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
h /mm | 80.38 | 80.38 | 80.36 | 80.38 | 80.36 | 80.36
D /mm | 19.465 | 19.466 | 19.465 | 19.464 | 19.467 | 19.466
解: 铜的密度 ＝ , 是间接测量量。由题意，质量是已知量，直径、高度是直接测量量。
不确定度及结果表示

## Slide 69
（1）高度的平均值和不确定度
mm
mm
mm
mm
游标卡尺的仪器误差
（2）D的平均值和不确定度
修正零点误差
mm
mm
不确定度及结果表示

## Slide 70
一级千分尺的仪器误差
mm
mm
（3）密度的平均值
g/cm3
（4）密度的不确定度
不确定度及结果表示

## Slide 71: （5）密度的测量结果为
g/cm3
g/cm3
因此
不确定度及结果表示

## Slide 72
列表法处理实验数据
作图法处理实验数据
逐差法处理实验数据
最小二乘法线性拟合
origin软件的应用
数据处理的基本方法

## Slide 73
列表法
1. 要给出表格的名称。
2. 要标明各物理量及单位。
3. 如果是多次等精度测量，应标明测量序号，留有平均值、不确定度的空位。
4. 如果记录两组相关的物理量，一般把作为自变量的数据列在上方，把作为因变量的数据列在下方，便于反映物理量之间的内在联系。
数据处理的基本方法

## Slide 74
作图法处理实验数据
作图法可形象、直观地显示出物理量之间的函数关系，也可用来求某些物理参数，因此它是一种重要的数据处理方法。作图时要先整理出数据表格，并要用坐标纸作图。
数据处理的基本方法
例：表1：伏安法测电阻实验数据

## Slide 75
1). 选择合适的坐标分度值，确定坐标纸的大小
坐标分度值的选取应能基本反映测量值的准确度或精密度。
原则上做到数据中的准确数字在图上有准确的刻线与之对应。
根据表１数据U 轴可选1mm对应于0.10 V，I 轴可选1mm对应于0.20 mA，并可定坐标纸的大小（略大于坐标范围、数据范围） 约为130 mm×130 mm。
数据处理的基本方法

## Slide 76
2).标明坐标轴：
用粗实线画坐标轴，用箭头标轴方向，标坐标轴的名称或符号、单位,再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。
3).标实验点：
实验点可用“＋”、 “●”、“▲”等符号标出（同一坐标系下不同曲线用不同的符号）。
4) 连图成线
用直尺、曲线板等把点连成直线、光滑曲线。应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。图线正穿过实验点时可以在点处断开。
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
0
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
I (mA)
U/V
数据处理的基本方法

## Slide 77
5). 标出图线特征：
在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。
6). 标出图名：
在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。
I (mA)
U (V)
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
0
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
电阻伏安特性曲线
作者：xx
B(7.00,18.58)
A(1.00,2.76)
至此一张图才算完成
由图上A、B两点可得被测电阻R为：
数据处理的基本方法

## Slide 78
不当图例展示：
n
λ(nm)
1.6500
500.0
700.0
1.6700
1.6600
1.7000
1.6900
1.6800
600.0
400.0
玻璃材料色散曲线图
图 1
不当：曲线太粗，不均匀，不光滑。
应该用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。
数据处理的基本方法

## Slide 79
改正为：
n
λ(nm)
1.6500
500.0
700.0
1.6700
1.6600
1.7000
1.6900
1.6800
600.0
400.0
玻璃材料色散曲线图
数据处理的基本方法

## Slide 80
图 2
I (mA)
U (V)
0
2.00
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
1.00
3.00
电学元件伏安特性曲线
不当：横轴坐标分度选取不当。
横轴以3 cm 代表1 V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm 代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。
数据处理的基本方法

## Slide 81
I (mA)
U (V)
o
1.00
2.00
3.00
4.00
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
电学元件伏安特性曲线
改正为：
数据处理的基本方法

## Slide 82
逐差法处理实验数据
数据处理的基本方法
当自变量等间距变化，两物理量间呈线性关系（ ），测量次数为偶数时，可用逐差法处理数据。
例如：在砝码 重力作用下，弹簧的伸长量 ，数据如下表。用逐差法求弹簧的倔强系数 。

## Slide 83
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00
 | 2.00 | 4.01 | 6.05 | 7.85 | 9.70 | 11.85 | 13.75 | 16.02 | 17.86 | 19.94
解：先将数据对分成前后两组，再将两组数据中的
按对应顺序逐项相减：
数据处理的基本方法

## Slide 84
则每隔5项的平均值（对应砝码 ），弹簧伸长量的平均值 为：
所以
数据处理的基本方法

## Slide 85
设两物理量 x、y 满足线性关系 y = a+bx，等精度地测得一组互相独立的实验数据
{xi，yi} i = 1,…..,n
当所测各 yi 值与拟合直线上的 a+bxi 之间偏差的平方和最小时，即
所得系数 a，b 最好，拟合公式即为最佳经验公式，即最佳截距和斜率。
最小二乘法直线拟合
数据处理的基本方法

## Slide 86
解方程得:
=
上面介绍的用最小二乘法求经验公式中的常数的方法，是一种直线拟合法，它在科学实验中的运用很广泛，特别是有了计算器后，计算工作量大大减小，计算精度也能保证，现在用计算机运算速度更快，因此它是很有用又很方便的方法。
数据处理的基本方法

## Slide 87
最小二乘法处理数据除给出 a、b 外，还应给出相关系数 r ， r 定义为
r表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度，r[-1，1]。|r|1，x、y 间线性关系好， |r|0 ，x、y 间无线性关系，拟合无意义。
相关系数 r
数据处理的基本方法

## Slide 88
Origin为OriginLab公司出品的较流行的专业函数绘图软件，是公认的简单易学、操作灵活、功能强大的软件，既可以满足一般用户的制图需要，也可以满足高级用户数据分析、函数拟合的需要。
Origin具有两大主要功能：数据分析和绘图。Origin的数据分析主要包括统计、信号处理、图像处理、峰值分析和曲线拟合等各种完善的数学分析功能。准备好数据后，进行数据分析时，只需选择所要分析的数据，然后再选择相应的菜单命令即可。
origin 软件在数据处理中的应用
数据处理的基本方法

## Slide 89
祝同学们
学习愉快！