## Slide 1: 惠斯通电桥
物理实验中心

## Slide 2: 实验简介---用途
电桥是一种常见的电路，可用来测量电阻、电容、电感和电平等电学量；对于非电学量，如温度、压力、频率、真空度等，也能通过转换器件，用电桥进行测量。因此，电桥被广泛地应用于测量仪器、传感器、自动控制和动态检测中。

## Slide 3: 实验简介---特点
电桥是一种比较法测量的电路。即将待测量与已知量相比较进行测量。只要已知量具有较高的精度，待测量就可以达到相同的精度。因此，测量精度高是此种测量的最大优点。

## Slide 4: 实验简介---分类
电桥
平衡电桥
非平衡电桥
直流电桥
交流电桥
单臂电桥---
惠斯通电桥
双臂电桥---
开尔文电桥
测中值电阻
测低电阻
测电感、电容
测稳定量
测变化量
非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻，根据电桥输出的不平衡电压，再进行运算处理，从而得到引起电阻变化的其它物理量，如温度、压力、形变等 。

## Slide 5: 实验目的
了解惠斯通电桥测电阻的原理，掌握用惠斯通电桥测电阻的方法。
学习电桥灵敏度及测量方法。
学习分析系统误差，合理选择实验条件， 减小系统误差。

## Slide 6: 实验原理
电桥的平衡条件是什么？
如何利用电桥测电阻Rx？
什么是电桥灵敏度？
什么因素决定电桥灵敏度的大小？
测量结果误差来源有哪些？

## Slide 7: 电桥的平衡条件是什么？
G
可用检流计观察
电桥平衡：
E
R1
R2
Rx
D
C
电桥的平衡条件：
（充分必要）
惠斯通电桥原理图
A
B
Rs

## Slide 8
操作方法：
1、固定桥臂比 , 调节 使电桥达到平衡。
2、读出 的值，由公
式 可计算出 的值。
G
E
R1
R2
Rx
D
C
Rs
如何利用电桥测电阻Rx？

## Slide 9: 什么是电桥灵敏度？
当某电桥达到平衡后，给 一个微小的改变量 ，检流计将有相应的数字改变 ，则定义此电桥的灵敏度为：
灵敏度就是，当电桥的某一个桥臂电阻在平衡值附近变化时，检流计数值与电阻的相对变化量的比值。
与
一一对应

## Slide 10: 什么因素决定电桥灵敏度的大小？
分析电路，理论计算可得结果：
与量程 成反比

## Slide 11: 测量结果误差来源有哪些？
（2）电阻箱阻值误差引起的 的测量误差
（1）电桥灵敏度引起的 的测量误差
（3）忽略接触电阻和导线电阻引起的 的测量误差

## Slide 12
电桥灵敏度引起的 的测量误差
观察检流计误差引起 的相对误差：

## Slide 13
主要技术指标： 绝缘电阻、额定电流、额定功率、精度等级. 精度等级为0.1级的电阻箱其不确定度用下式简化地表示：
当使用的阻值较大时，也可忽略旋钮的接触电阻，这时
相对不确定度可写成：
ZX21型电阻箱

## Slide 14: 实验仪器

## Slide 15
实验内容
1、用滑线式电桥测电阻，按图接好线路。
2、电源为1V～5V； R0为电阻箱；Rx为待测电阻；R为滑线电阻器，阻值调置于最大位；G为数字式检流计；D为滑键（可以在线性电阻丝上滑动），按下D滑键压簧片一端边上的按钮，可在电阻丝下面刻度尺上分别读岀Lx 和L0 值。
（先测量1:1的倍率，在测定待测电阻Rx之前，应先粗略估计待测电阻的阻值，调节电阻R0接近待测电阻的阻值，以保证平衡点在电阻丝的中部，有利于减小测量误差。）
电桥调平衡：把滑键D推至电阻丝中点附近（1:1的倍率），按下D滑键压簧片一端边上的按钮，调节电阻箱R0 ，使G检流计读数为最小值，（先粗调，再细调）。电桥平衡(G检流计读数为最小值)。调R0时，减小滑线电阻器R的阻值，直到最后当R=0时，G检流计读数为最小值，还可微调滑键D，直至检流计读数为0。
（R1）
（R2）
（Rs）

## Slide 16: 数字检流计
开机：
调零：
选择灵敏度：用检流计检测电桥的平衡，应先选择一个较低的灵敏度对电桥进行调节，当数字为零时，依次增高灵敏度，不断调节直到电桥完全平衡。
灵敏度增高到多少是合适的呢？例如我们调节 ，当 在最小可调挡两个相邻的数值间变化时，检流计数字并不为零而是改变了正负，则表明检流计的灵敏度太高了，这时应将灵敏度减小一档。
检流计量程 ：五挡
①1×10-9最小分辨率0.001µA)
②1×10-8(最小分辨率0.01µA)
③1×10-7(最小分辨率0. 1µA)
④1×10-6(最小分辨率0.001mA)
⑤1×10-5(最小分辨率0.01mA)

## Slide 17
3、按照实验内容2的操作测量1号电阻200欧左右(3种倍率)。
实验内容
4、对测量结果进行不确定度分析，讨论在确定了待测电阻 的大致范围之后（20欧左右或2000欧左右），怎样选择 和 能使系统误差尽量减小？
5、测得的实验数据计入表1，计算结果填入表2。

## Slide 18
实验数据记录
表1：电阻测量数据表格
电阻号 | R1 | R2 |  | Rs |  | ΔRs | 
1号 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 
1号 |  |  |  |  |  |  | 
1号 |  |  |  |  |  |  | 
2号 |  |  |  |  |  |  | 
2号 |  |  |  |  |  |  | 
是最终检流计平衡时所用的量程。
是电桥平衡后，将 改变 时，检流计改变的数字。
表格中：

## Slide 19
电阻号 |  |  |  |  |  |  | 
1号 |  |  |  |  |  |  | 
1号 |  |  |  |  |  |  | 
1号 |  |  |  |  |  |  | 
2号 |  |  |  |  |  |  | 
2号 |  |  |  |  |  |  | 
表2：数据处理结果
实验数据处理

## Slide 20
实验数据处理
表二中各项的计算公式如下：
1、
2、
3、
4、
5、
6、

## Slide 21
注意事项
1 、电源电压不超1.5V，电桥通电时间不能过长，不测量时应关掉电源。
3、如果电阻箱的取值太小，则会减少有效数字位数，同时接线柱的接触电阻和导线电阻（可能达到0.1Ω以上）也不可忽略。
2 、各接线旋钮必须拧紧，否则接触电阻过大，影响测量的准确度，甚至无法达到平衡。

## Slide 22
谢谢